Załącznik nr 2e  do SWZ

FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO MODELU SAMOCHODU  V część zamówienia – „Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon (blaszak)    o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony”

| Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu furgon (blaszak) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony” |
| --- |
| lp. | Parametry techniczne i opis (dotyczą i są jednakowe dla obu oferowanych samochodów – pojazdy mogą się różnić jedynie kolorem) | Parametry techniczne wymagane przez zamawiającego (wykonawca wybiera lub podaje odpowiedź celem potwierdzenia oferowanych parametrów | Dodatkowe parametry techniczne (jeżeli dotyczy) oferowanego modelu samochodów - o ile wykonawca oferuje dodatkowo inne, niż minimalne określone przez zamawiającego |
| 1. | Producent (marka) i model | ………………………………………. ( należy podać markę i model) |
| 2. | Kolor (dowolny) | ………………………………………. ( należy podać kolor ) |
| 3. | Typ: furgon (blaszak) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony | TAK/NIE * |
| 4. | Liczba miejsc w kabinie: 2 lub 3 łącznie z kierowcą | .…………………………………… ( należy wskazać liczbę miejsc) |
| 5. | Stan pojazdu : fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych | TAK/NIE * |
| 6. | Rok produkcji : 2022 lub 2023 | TAK/NIE * ………………………………… (można dodatkowo wskazać rok produkcji) |
| 7. | Model aktualnie wytwarzany przez producenta | TAK/NIE * |
| 8. | Wymiary: długość min. 5900 mm szerokość (bez lusterek) min. 2000 mm wysokość min. 2200 mm rozstaw osi min. 3000 mm długość powierzchni użytkowej min. 3680 mm | ………………………………………….. ( należy wskazać długość w mm) ………………………………………….. ( należy wskazać szerokość bez lusterek w mm) ………………………………………….. (należy wskazać wysokość w mm) ………………………………………….. ( należy wskazać rozstaw osi w mm) ………………………………………….. ( należy wskazać długość powierzchni użytkowej w mm) |
| 9. | Pojemność skokowa min. 1900 cm 3 | ………………………………………… ( należy wskazać pojemność skokową w cm 3) |
| 10. | Moc silnika min. 82 KW ( 125 KM) | …………………………….………….. ( należy wskazać moc silnika w KM) |
| 11. | Rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel) | TAK/NIE * |
| 12. | Rodzaj skrzyni biegów: manualna min. 5 biegów lub automatyczna | ……………………………………………….…. ( należy wskazać rodzaj zastosowanej skrzyni biegów – w przypadku skrzyni manualnej należy podać ilość biegów) |
| 13. | Rodzaj napędu : na przednią oś | TAK/NIE * |
| 14. | Norma emisji spalin: min. EURO 6 | TAK/NIE * |
| 15. | Wyposażenie: system zapobiegający blokowaniu kół ABS; system stabilizacji toru jazdy ESP; układ kierowniczy ze wspomaganiem; poduszka powietrzna kierowcy; komputer pokładowy z wyświetlaczem obsługiwanym w języku polskim; czujniki parkowania min. z tyłu ( nie muszą być fabryczne); kamera cofania (nie musi być fabryczna) radio fabryczne z możliwością podłączenia telefonu przez bluetooth; gniazdo 12V w kabinie kierowcy; kierownica wielofunkcyjna; immobilizer; centralny zamek ze zdalnym sterowaniem + min.2 szt. kluczyków/ pilotów; klimatyzacja automatyczna lub manualna; fotel kierowcy z regulacją wysokości, odcinka lędźwiowego i pochylenia oparcia; lusterka boczne regulowane elektrycznie; szyby boczne regulowane elektrycznie; nadwozie przeszklone wyłącznie w kabinie kierowcy; drzwi boczne przesuwne min. jedne ( z prawej strony); drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne (bez okien); ścianka działowa między kabiną a przestrzenią ładunkową; felgi stalowe wraz z fabrycznie nowym ogumieniem (parametry felg i opon zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu) koło zapasowe pełnowymiarowe wraz z kompletem akcesoriów umożliwiających jego samodzielną wymianę ( klucz, podnośnik); apteczka spełniająca wymogi normy unijnej DIN 13164; gaśnica samochodowa; trójkąt ostrzegawczy | TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * ………………………………………… ( należy wskazać czy czujniki parkowania są fabryczne czy nie) TAK/NIE * …………………………………………. (należy wskazać czy kamera cofania jest fabryczna czy nie) TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * ……………………………………….. ( wskazać rodzaj klimatyzacji) TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * TAK/NIE * ……..………………………………….………………….…. ………………………………………………………………. (wpisać inne wyposażenie dodatkowe oferowane przez wykonawcę poza minimalnymi wymaganiami określonymi w SWZ) – o ile dotyczy |

…………………….. dnia………………………….2022 r      (miejsce)                                                    (data)

Uwaga !

Formularz należy podpisać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.                         w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.